## Slide 1: 计算机网络 computer Network
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
胡亮
Email： hul@jlu.edu.cn

## Slide 2
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
教学内容及学时分布
2
内 容 | 学 时
第一章 概论 | 5学时
第二章 数据通信基础 | 8学时
第三章 物理层 | 3学时
第四章 数据链路层 | 6学时
第五章 网络层 | 8学时
第六章 传输层 | 4学时
第七章 局域网和广域网技术 | 8学时
第八章 TCP/IP协议 | 9学时
第九章 网络程序设计基础 | 3学时
第十章 Internet服务 | 2学时

## Slide 3
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
3

## Slide 4: 7.1 IEEE局域网通信协议
局域网(LAN) 是在有限的地理范围内连接许多独立设备，使它们相互之间直接进行通信的系统。
局域网出现不久，其产品的数量和品种迅速增加，迫切要求局域网标准化，以便用户设备和局域网互连。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
4

## Slide 5: 7.1.1 IEEE局域网标准
1980年2月IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers电子电气工程师协会)成立了802局域网标准委员会，IEEE制订的有关局域网的标准，主要指的是IEEE802标准。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
5

## Slide 6: 7.1.1 IEEE局域网标准
802.1:LAN中的网络互连标准
802.2:LLC逻辑链路控制协议标准
802.3:CSMA/CD媒体访问方法
802.4:令牌总线访问方法
802.5:令牌环访问方法
802.11:无线局域网协议
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
6

## Slide 7
7.1.2 IEEE局域网参考模型
①IEEE 802与OSI的关系
LLC
MAC
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
7

## Slide 8
逻辑链路控制(LLC)子层是IEEE 802数据链路层的上子层，它对于所有的LAN协议来说都是相同的。
媒体访问控制(MAC)子层解决共享介质的竞争使用问题。它包含了将数据从一个地方传送到另一个地方所必需的同步，标记，流量和差错控制的规范，同时也包括下一个站点的物理地址。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
8
7.1.2 IEEE局域网参考模型

## Slide 9
②802与OSI的层次对应关系
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
9
7.1.2 IEEE局域网参考模型

## Slide 10: 7.1.3 逻辑链路控制LLC
①LLC—PDU与相邻层PDU之间的关系
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
10

## Slide 11: 7.1.3 逻辑链路控制LLC
LLC-PDU与HDLC类似，包含四个域：目的服务访问点(DSAP)、源服务访问点(SSAP)、控制域和信息域。
DSAP和SSAP是LLC所使用的地址，SAP叫服务访问点。用来标明接收和发送数据的计算机上的协议栈。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
11

## Slide 12: LLC帧的类型分为三种：信息帧、监控帧和无编号帧
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
12
7.1.3 逻辑链路控制LLC

## Slide 13
监控帧用于应答和流量控制。
共有三种形式的监控帧：
  接收就绪帧（RR）
  拒绝帧（REJ）
  接收未就绪帧（RNR）
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
13

## Slide 14
②LLC地址与MAC地址
  在MAC 帧的帧首中，有目的站地址和源站地址，它们是6字节长。MAC帧中的地址是站点的物理地址。
  在 LLC帧的帧首中，用 DSAP和 SSAP，该地址是逻辑地址，是数据链路层的不同服务访问点。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
14

## Slide 15
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
15

## Slide 16
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
16

## Slide 17: 7.2 以太网
以太网是由 Digital公司、Intel公司和Xerox公司联合开发的。1980年9月，三个公司联合提出10Mb/s以太网规约第一版。
1982年修改的第二版规约,即: DIX Ethernet V2,成为世界上第一个局域网产品规约。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
17

## Slide 18: 7.2 以太网
IEEE 802.3定义了两个类别：基带和宽带
基带类使用数字信号传输数据，基带以太网使用曼彻斯特编码。
宽带类使用模拟信号传输数据。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
18

## Slide 19: 以太网发送的数据使用 曼彻斯特(Manchester)编码
基带数字信号
曼彻斯特编码
码元
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
出现电平转换
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
19

## Slide 20: 7.2 以太网
IEEE将基带类划分为5个不同的标准：10base5、10base-T和100base-T等。
开头数字指明了数据传输速率；最后的数字或字母(5,2,T)指明了最大电缆长度或电缆的类别；base指明的是基带传输.
IEEE定义了一个宽带类标准：10broad36,用于小区网络连接.
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
20

## Slide 21: IEEE802.3标准的发展
1982年 802.3 10Base5
1985年 802.3a 10Base2
1990年 802.3i 10BaseT
1993年 802.3j 10BaseF
1995年 802.3u 100BaseT
1997年 802.3x 全双工以太网
1998年 802.3z 1000BaseX（光纤G比特）
2000年 802.3ab 1000BaseT
2002年 802.3ae 10G
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
21

## Slide 22: 7.2.1 以太网访问模式
在LAN中，多个用户在没有任何控制的情况下同时访问一条线路时，会存在由于不同信号叠加而相互破坏的情况,这就是冲突。为了使冲突发生的可能性最小，需要有一种机制来协调通信。
以太网的媒体访问控制机制称为带有冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)
CSMA/CD的发展：MA-〉CSMA-〉CSMA/CD
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
22

## Slide 23: CSMA/CD
①多路访问(MA):不提供通信管制，“不听就说”
②载波帧听多路访问(CSMA) ：首先监听链路上是否已经存在通信。“先听后说”。
由于存在传输延迟，还是会出现冲突
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
23

## Slide 24: CSMA/CD
CSMA可分为三种:
(1) 非坚持CSMA
(2) 坚持CSMA
(3) P-坚持CSMA
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
24

## Slide 25: CSMA/CD
(1)非坚持CSMA的算法如下：
  如果链路是空闲的，则可以发送。
  如果链路是忙的，则等待一段时间。
(2)坚持CSMA的算法如下：
  如果链路是空闲的，则可以发送。
  如果链路是忙的，则继续侦听，直到检测到链路空闲，立即发送。
  如果有冲突则等待随机的时间。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
25

## Slide 26: CSMA/CD
(3)P-坚持CSMA的算法如下：
  如果链路是空闲的，则以P的概率发送，而以(1-P)的概率延迟一个时间单位。
  如果链路是忙的，继续侦听直至链路空闲。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
26

## Slide 27: CSMA/CD
③ CSMA/CD带有冲突检测的载波侦听多路访问：在传输的时候继续监听链路是否发生冲突。“边听边说”
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
27

## Slide 28: CSMA/CD
CSMA/CD的算法描述：
(1)如果链路是空闲的，则可以发送并同时检测冲突。
(2)如果链路是忙的，则继续侦听，直到检测到链路空闲。
(3)如果在发送过程中检测到冲突，则停止当前帧的发送，发阻塞信号，等待一段选定的时间。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
28

## Slide 29: CSMA/CD
退避算法：
(1)对每一个帧，当第一次发生冲突时，设置参数L=2；
(2)退避间隔取1到L个时间片中的一个随机数。一个时间片等于链路上最大传输延迟的2倍。
(3)当帧重复发生一次冲突时，则将参数L加倍。L的最大值为1024。即当L增加到1024时，L不再增加。
(4)帧的最大重传次数为16，超过这个次数，则该帧不再重传，并报告出错。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
29

## Slide 30: CSMA/CD
发送站等待的时间:
t=R×2T 其中:
R是0～2 min(k,10)之间的随机数
K是冲突次数,最大为16
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
30

## Slide 31
冲突示意图
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
31
CSMA/CD

## Slide 32
用于检测冲突的时间等于任意两个站点之间最大的传播延迟的两倍。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
32

## Slide 33: CSMA/CD
最短帧长的计算公式：
Lmin=2S×R/V
  Lmin：最短数据帧长（bit）
  S：任意两站点间的最大距离（m）
  R：数据传输速率（Mbps）
  V：电子传播速度（200m/us）
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
33

## Slide 34: CSMA/CD
冲突是半双工通信的副产品。半双工意味着一台设备传输数据时，其它设备只能处于接收状态。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
34

## Slide 35: 用集线器组成更大的局域网 都在一个碰撞域中
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
碰撞域
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
35
CSMA/CD

## Slide 36: 交换机使各网段成为 隔离开的碰撞域
B2
B1
碰撞域
碰撞域
碰撞域
A
B
C
D
E
F
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
36

## Slide 37: CSMA/CD
系统跨距:两个站点的最大距离.
Lmin=2S×R/V
以太网规定的最短帧长为64字节.可以计算出他的最大系统跨距.
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
37

## Slide 38
7.2.2 以太网MAC帧格式
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
38

## Slide 39
前导码：包含7个字节，在这个域中，1和0 交替出现，警告系统接收即将到来的数据帧，同时使系统能够调整同步输入时钟。
帧起始分界符(SFD):帧起始分界符标记了帧的开始。它只有一个字节，模式是“10101011”，SFD通知接收方后面所有的内容都是数据。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
39
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 40
目的地址(DA)：DA域为6个字节，标记了数据帧下一个节点的物理地址。
源地址(SA)：SA域也分配了6个字节。它包含了最后一个转发此帧的设备的物理地址。也是上个节点的物理地址。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
40
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 41
LLC-PDU的长度/类型：该字节指出了LLC-PDU的字节数，即LLC-PDU域中的有效字节数。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
41
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 42
对于以太网帧,该字段表示类型.
如何兼容以太网帧和IEEE802.3帧:
如果该字段大于5DC（1500），那么这个域表示类型（例如：0800表示IP协议，0806表示ARP协议等）。
为了使CSMA/CD协议的正常操作，需要一个最小帧长度64字节。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
42
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 43
LLC-PDU:以太网MAC帧将802.2的整个帧作为透明数据包含了进来。该域的长度可以从46到1500字节不等。
如果长度字段大于5DC，该字段携带的是上层协议数据。
CRC:MAC帧的最后一个域是差错检测，占32位，用CRC。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
43
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 44
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 10101010101010101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
44
7.2.2 以太网MAC帧格式

## Slide 45
7.2.3 以太网种类
①10base5：粗缆以太网
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
45

## Slide 46
②10base2：细缆以太网
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
46
7.2.3 以太网种类

## Slide 47
③10base-T：双绞线以太网
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
47
7.2.3 以太网种类

## Slide 48
④快速以太网(100Base-T)
使用了和10base-T相同的MAC协议和帧格式，与10base-T的不同点是，编码系统为了适应100Mbps的速率要求改为4B/5B编码。
MAC帧格式仍然是802.3标准。
保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到100m。
帧间时间间隔从原来的9.6 s改为现在的 0.96 s。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
48
7.2.3 以太网种类

## Slide 49
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
49

## Slide 50: 7.3 无线局域网
IEEE 802.11定义了无线局域网 WLAN 技术规范。
802.11定义了三种物理层介质：
  跳频扩展频谱FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）、
  直接序列扩展频谱DSSS（Direct Sequence Spread Spectrum）
  红外线
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
50

## Slide 51: 7.3 无线局域网
802.11采用以太网协议和载波监听多路访问/冲突避免技术（CSMA/CA）替代CSMA/CD来实现链路共享。
802.11采用相移键控 PSK 调制方式
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
51

## Slide 52: 7.3 无线局域网
（1）802.11：在 2.4 GHz 波段中传输速率为 1 Mbps 或 2 Mbps。既支持跳频技术 FHSS 也支持直接序列扩频 DSSS。
（2）802.11b：又称为 Wi-Fi，在 2.4 GHz波段中传输速率为 11 Mbps。802.11b 只支持直接序列扩展频谱DSSS。 其无线功能的不亚于以太网。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
52

## Slide 53: CSMA/CA协议
CSMA/CA是带有冲突避免的载波侦听多路访问，发送包的同时不能检测到信道上有无冲突，只能尽量“避免”。
CSMA/CA协议的关键在于冲突避免CA。
CSMA/CA与CSMA/CD的区别在于：CSMA/CD是带有冲突检测的载波侦听多路访问，发送包的同时可以检测到信道上有无冲突
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
53

## Slide 54
IEEE 802.11采用了CSMA/CA是因为：
（1）无线网络设备无法在发送数据的同时检测冲突；
（2）碰撞检测方式不同,CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测，而CSMA/CA采用能量检测(ED) 方式。
（3）在无线局域网中，其刚刚发出的信号强度要远高于其他节点的信号强度，无法通过信号强度的变化来检测是否发生了冲突。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
54

## Slide 55
IEEE 802.11的冲突避免采用三种机制来实现
预约信道:利用MAC帧的持续字段向其他站点通告，以避免冲突。
正向确认:确认机制。
RTS/CTS机制:请求发送/允许发送。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
55

## Slide 56: 802.11b的特点
最高11Mbps
开放的2.4GB频段
采用冲突避免技术
支持百米
内嵌加密技术
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
56

## Slide 57: 802.11b的典型解决方案
对等解决方案
单点接入解决方案
多点接入解决方案
无线中继解决方案
蜂窝漫游解决方案
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
57

## Slide 58
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
58

## Slide 59: 7.4 其他局域网技术
令牌环网
令牌总线网
FDDI网
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
59

## Slide 60: 7.4.1 令牌环网
每个站点只有在轮到自己发送的时候才能发送数据，同时轮到一次只能发送一帧数据。这种机制称为令牌传递。
令牌是一个简单的帧，绕着环从一个站点传送到另外一个站点。环上的站点只有在拥有令牌的时候才能发送数据。
物理层采用差分曼切斯特编码.
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
60

## Slide 61: 7.4.1 令牌环网
①令牌环网访问模式:令牌传递
  每当网络空闲时，它便传播一个令牌，令牌是一个简单的帧，它只有三个字节。
  这个令牌按顺序从一个NIC传送到另一个NIC，直到遇到一个需要发送数据的站点。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
61

## Slide 62
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
62

## Slide 63: 7.4.1 令牌环网
当数据帧回到它的发送站点时，发送站点发现该帧的源地址和自己的地址相同，于是就检查该数据帧的最后一个域(帧状态域FS)，如果该帧的最后一个域中的相关信息被设置，发送站点就明白这个帧已经被接收了。发送站点于是就丢弃该帧，同时将令牌释放回环里。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
63

## Slide 64: 7.4.1 令牌环网
②令牌环的MAC帧格式
令牌环有三种类型的帧：
  数据帧
  令牌帧
  异常终止帧
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
64

## Slide 65
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
65

## Slide 66
数据帧
数据帧有九个域分别是：
起始分界符SD、访问控制AC、帧控制FC、目的地址DA、源地址SA、LLC-PDU、CRC、结束分界符ED和帧状态FS。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
66

## Slide 67
起始分界符SD：SD是一个字节长，用来警告接收站点一个帧即将到来，SD的格式为JK0JK000.
  JK为违法码.
  J:开始和比特中间没跳变.
  K:比特中间没跳变.
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
67

## Slide 68
访问控制AC：
AC域为一个字节长,其比特模式为PPPTMRRR。
  PPP是三位优先级;
  T是用来指明该帧是令牌帧还是数据帧;
  M是监控位,用来防止永久循环的帧在网中存在;
  RRR是预留位,由希望对下一个令牌作预留的站点来填写。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
68

## Slide 69
帧控制FC ：FC域为一个字节长，其中第一位是类型位,用来指明LLC-PDU域中的信息是数据信息还是控制信息。其他七位是特殊信息,包含了在令牌环逻辑中所使用的信息。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
69

## Slide 70
目的地址DA：六个字节的DA域包含了帧的下一个目标的物理地址。
源地址SA：SA为六个字节，包含了发送该帧的站点的物理地址。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
70

## Slide 71
LLC—PDU：最大长度为4500字节。
CRC：CRC域为4字节，包含CRC-32差错检测序列。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
71

## Slide 72
结束分界符ED：ED域是第二个标记域，一个字节长，指明了发送者数据或控制信息的结束。其比特模式为JK1JK1IE。
  E为错误检测位，任何中间站点检测到任何错误，就将该位置位。
  I用于多帧传送中使用，该位置位表示还有后续的帧要传送，此帧不是最后一帧。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
72

## Slide 73
帧状态FS：帧的最后一个字节是FS域。其比特模式为ACrrACrr，其中r没有定义。
A和C由接收者来设置，A被置位表示地址被识别，C被置位表示帧被接收者拷贝。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
73

## Slide 74
②令牌帧
令牌帧只包含了三个域：SD、AC、ED。
  SD指明帧即将到来;
  AC除指明此帧是令牌之外，还包括一个优先级域和预留域。
  ED域指明了帧的结束。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
74

## Slide 75
③异常终止帧
异常终止帧只包含了起始和结束分界符: SD 和ED 。
  发送者产生，用于停止自己的传输;
  由监控站点产生，用来清除线路上旧的传输。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
75

## Slide 76: 7.4.3 FDDI
光纤分布式数据接口（FDDI）是一个由ANSI和ITU-T(ITU-T X.3)制定的标准化局域网协议。
FDDI支持100Mbps的数据速率。
FDDI采用环型拓扑结构。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
76

## Slide 77
FDDI编码机制:
FDDI使用一种特殊的编码机制，该机制称为4比特/5比特（4b/5b）编码。在这个系统中，数据的每4个比特先编码为5个比特，然后采用NRZ-I编码成信号，NRZ-I在这里使用1反转。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
77
FDDI编码机制

## Slide 78
编码原因：NRZ-I在数据单元中含有一长串0的情况下，可能会丢失同步。
编码方法：4b / 5b 编码将每个 4 比特数据转换为不包含超过连续两个0的5比特单元。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
78
FDDI编码机制

## Slide 79
数据序列
编码序列
数据序列
编码序列
0000
11110
1000
10010
0001
01001
1001
10011
0010
10100
1010
10110
0011
10101
1011
10111
0100
01010
1100
11010
0101
01011
1101
11011
0110
01110
1110
11100
0111
01111
1111
11101
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
79

## Slide 80
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
80

## Slide 81: 7.5 异步传输模式(ATM)
异步传输模式(ATM)是由ATM论坛设计的信元中继协议，被 ITU-T所接受。虽然ATM 最初是为WAN设计的，但现在，ATM也广泛用于局域网中。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
81

## Slide 82: 7.5.1 ATM的设计目标
为新的高速传输介质和设备提供新的适合的网络技术
在不降低现有系统效率或更换现有系统的情况下，在它们之间提供广域网连接
新系统必须能够支持现有的电信体系，并和它们协同工作
新系统必须是面向连接的，这样才能保证顺序和可预测的传输
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
82

## Slide 83: 7.5.2 ATM应用适配层
ATM标准定义了一系列和OSI模型不相类似的层
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
83

## Slide 84
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
84

## Slide 85
AAL业务属性分类
A类—恒定比特速率(CBR)业务、端到端有定时要求、面向连接。
B类—可变比特速率(VBR)业务、端到端有定时要求，面向连接。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
85

## Slide 86
C类—可变比特速率(VBR)业务、端到端无定时要求，面向连接 。
D类—可变比特速率(VBR)业务、端到端无定时要求，无连接 。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
86

## Slide 87: 7.5.3 ATM层
ATM层提供了路由、交通管理和复用服务。
ATM按照以下方式处理输出通信：从AAL层接受48字节的信息段，然后通过添加5字节的报文头将它们转换为53字节的信元。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
87

## Slide 88
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
88

## Slide 89
ATM信元有两种格式
  一种格式的信元用于用户网络接口(UNI)
  另一种格式的信元用于网络到网络的接口(NNI)
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
89
ATM层信元报文头格式

## Slide 90
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
90
ATM层信元报文头格式

## Slide 91
(GFC)一般流量控制：4比特的GFC域在UNI中提供了流量控制。
(VPI)虚通路标识：VPI在UNI信元中是8位，而在NNI信元中是12位。
(VCI)虚通道标识：VCI在UNI信元和在NNI信元中都是16位。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
91
ATM层信元报文头格式

## Slide 92
VPI
VCI
VCI
VCI
VPI
VCI
VCI
VCI
VPI
VCI
VCI
VCI
传
输
媒
体
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
92

## Slide 93
(PT)有效数据类型：3比特的PT域中，第一个比特定义了信元中有效数据是用户信息还是管理信息。
(CLP)信元丢失优先级:1个比特的CLP是实现拥塞控制的。1是高优先级.
(HEC)报文头校验,采用CRC校验.
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
93
ATM层信元报文头格式

## Slide 94
ATM网络中的路由是靠交换机中的连接映向表。
一个连接映向表含有端口、VPI和VCI。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
94
ATM网络中的路由

## Slide 95
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
95

## Slide 96
每个信元携带的虚通路标示符(VPI)和虚通道标示符(VCI)就是用来识别路径的。
在数据交换的过程中，路径本身是固定的，但是标识它的VPI和VCI在不同链路上是不同的。
VPI和VCI可以由网络管理者来赋予，以便来创建永久虚电路。
VPI和VCI也可以在传输开始前由信令过程动态分配。称为交换 VPI和VCI。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
96

## Slide 97: 使用VPI的交换：一个VPI为153的信元通过端口1到达交换机
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
97

## Slide 98: 使用VPI和VCI的交换：
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
98

## Slide 99
7.1 IEEE局域网通信协议
7.2 以太网
7.3 无线局域网
7.4 其他局域网技术
7.5 异步传输模式（ATM）
7.6 帧中继
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
第七章 局域网和广域网技术
99

## Slide 100: 7.6 帧中继
X.25提供了广泛的差错和流量控制，这样大量的确认和响应信息的传送必然会占用大量的带宽。在早期的传输介质容易出错的情况下是必要的，但现在的传输介质的性能得到提高，像X.25协议中那样严格的差错和流量控制措施就是不必要的。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
100

## Slide 101
X.25 接口
X.25 接口
X.25 公用分组交换网
VC2
VC1
DTE
DTE
DCE
DCE
DCE
DTE
X.25 接口
X.25 是针对分组交换网而制定的国际标准。是对公用分组交换网接口的规约。以面向连接的虚电路服务为基础。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
101

## Slide 102
今天的数字光纤网比早期的电话网具有低得多的误码率，如果减少结点对每个分组的处理时间，则各分组通过网络的时延亦可减少，同时结点对分组的处理能力也就增大了。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
102

## Slide 103
帧中继在操作处理上做了大量的简化。不需要考虑传输差错问题，其中间节点只做帧的转发操作，不需要执行接收确认和请求重发等操作，差错控制和流量均交由高层端系统完成，大大缩短了节点的时延，提高了网内数据的传输速率。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
103

## Slide 104: 7.6.1 帧中继的层次结构
帧中继只包含物理层和数据链路层这两个层次。
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
104

## Slide 105: 7.6.1 帧中继的操作
帧中继的传输是基于永久需电路(PVC)连接的，帧中继的虚电路是使用DLCI来表示，在两个指定站点之间的所有通信都沿着同样的路径进行。
帧中继网
路由器
局域网
局域网
虚电路
路由器
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
105

## Slide 106
标 志
标 志
地 址
信 息
帧检验序列
字节
1
2
2~4
1
可 变
首部
尾部
IP 数据报
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
106

## Slide 107
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
107

## Slide 108
帧中继交换机的交换表
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
108

## Slide 109
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
109

## Slide 110
1.什么是局域网？什么是广域网？广域网与局域网有什么区别？
2.IEEE 802标准将数据链路层分为哪两个子层？
3.IEEE 802局域网标准有哪些？
4.什么是基带传输？什么是宽带传输？
5.以太网采用哪种编码传输信息？
6.说明以太网的MAC帧为什么有最短长度的限制。
7.说明CSMA/CD的二进制指数退避算法。
8.令牌环网采用哪种编码传输信息？
9.令牌环网络中的站点得到一次令牌可以发送多少帧？
10.令牌环网中监控站点的主要作用是什么？
本 章 习 题 (1)
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
110

## Slide 111
11.在令牌总线中，逻辑环是如何初始化的？
12.在FDDI中，站点如何确定发送多少同步帧，发送多少异步帧？
13．说明802.11b标准的MAC帧结构。
14.说明CSMA/CA与CSMA/CD的区别。
15.帧中继工作在OSI模型的哪几层？
16.帧中继工作是基于PVC还是SVC？
17.ATM的设计目标有哪些？
18.ATM的AAL业务有哪些类别？
19.ATM信元长度是多少个字节？其中报头多长？
20.ATM接口有哪两种？
21.ATM的虚电路是永久虚电路还是交换虚电路？
本 章 习 题(2)
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
111
111

## Slide 112
本 章 小 节
College of Computer Science and Technology
计算机科学与技术学院
112
本章重点内容
本章难点
有问题吗？